附件2

企业须提供的证明材料

1.企业资质。包括企业简介、企业营业执照、注册资金、人员规模、生产规模、技术力量及成立日期等内容。

2.产品资质。包括企业产品标准、产品品牌、监测终端的国家强制性产品认证证书、产品检测报告（作业面积计量精度、气候环境适应性、机械环境适应性、防护等级、电磁兼容性等方面）、专利证书、产品说明书、用户应用证明及销售清单等内容。

3.远程监测平台。包括远程监测平台的软件著作权登记证书、功能介绍、平台的登录网址及测试账号等内容。各项功能的支持情况：秸秆覆盖率、秸秆焚烧、土壤扰动、播种量、作业面积等方面统计内容。

4.监测终端。提供监测终端设备1台套（评审后返还），各项功能的支持情况：作业类型和作业状态自动识别与显示；终端的防拆报警或播种量监测等免耕播种机识别方式；作业位置、作业数据实时回传，数据断点续传，作业信息显示；卫星定位满足的技术要求（定位数据采样间隔、卫星接收通道、接收灵敏度、测速精度、数据输出更新率等）；通信方式与数据存储；终端的多功能性、防护等级、故障报警等内容。

5.服务保障能力。包括产品安装调试、技术培训服务、技术人员力量、服务点设置、设备故障处理能力等售后服务能力、产品“三保”服务保障及应选服务方案等方面情况。

6.其他相关材料。