ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

备案号：

DB21

辽宁省地方标准

DB 21/ TXXXX—XXXX

秧盘育秧播种机 作业质量

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

辽宁省质量技术监督局   发布

前  言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由辽宁省农业农村厅提出并归口。

本标准起草单位：辽宁省农业机械化发展中心。

本标准主要起草人：

秧盘育秧播种机 作业质量

范围

本标准规定了秧盘育秧播种机作业质量要求、检测方法和检验规则。

本标准适用于秧盘育秧播种机作业质量评定。

规范性引用文件

下列文件对于本文的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4404.1-2008 粮食作物种子 第1部分：禾谷类

GB/T 5667-2008 农业机械 生产试验方法

GB/T 6243-2003 水稻插秧机 试验方法

NY/T 1635-2008 水稻工厂化(标准化)育秧设备试验方法

术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

## 秧盘育秧播种机

## 可以连续完成水稻育秧秧盘输送、铺土、播种、覆土、镇压等流水作业的固定作业式播种机组。

## 自走式秧盘播种机

## 可以连续完成水稻育秧秧盘输送、铺土、播种、覆土等流水作业的自走式播种机。

作业质量要求

作业条件

秧盘育秧播种机采用的育秧盘规格应按设备要求选配，底面平整且无翘曲、扭曲及破损等缺陷；育苗用种子、床土等应符合机具使用要求。

样机状态

应按使用说明书的规定对试验样机进行安装、调整；试验时播种箱种子量、铺土箱及覆土箱土壤不少于箱体容积的二分之一。

作业质量指标与测量

在4.1规定的作业条件下，秧盘育秧播种机作业质量应符合表1的规定。

作业质量要求

| 序号 | 检测项目 | 质量指标要求 | 检测方法对应的条款号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小时生产率 | 符合使用说明书规定值 | 5.1 |
| 2 | 空格（穴）率 | ≤2% | 5.2 |
| 3 | 播种均匀度合格率 | ≥85% | 5.3 |
| 4 | 种子破损率 | ≤1% | 5.4 |
| 5 | 铺土稳定性 | ≥90% | 5.5 |
| 6 | 噪声 | ≤92dB（A） | 5.6 |

参数准确度及仪器设备

被测参数的准确度要求见表2。选用仪器设备的量程和准确度应与表2的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内

被测参数准确度要求

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | 0 m～20 m | 1 mm |
| 2 |  | 0 m～5 m | 1 mm |
| 3 |  | 0 cm～20 cm | 0.1 mm |
| 4 | 时间 | 0 h～24 h | 1 s/d |
| 5 | 质量 | 0 g～200 g | 0.1 g |
| 6 |  | 0 g～5000 g | 1g |
| 7 | 噪声 | 34 dB(A)～130 dB(A) | 1 dB(A) |

检测方法

小时生产率

根据农艺要求调整好铺土量、覆土量、淋水量，按说明书规定的作业速度进行匀速作业。播种期间各工序应正常连续作业，不得停顿或间歇。正常工作后，以秧盘放入输送装置开始记时，覆土后结束；每次测定连续播种不少于10 min，记录秧盘数和工作时间，重复3次，计算每小时播种的秧盘数量，取平均值。

空格（穴）率

根据农艺要求调整好铺土量、淋水量，按说明书规定的作业速度进行匀速作业。在只铺土、淋水、播种，不覆土的工作状态下作业，连续抽取5盘；秧盘用取样100穴，数出无种子的穴数，计算空格率，取平均值。钵苗秧盘取100穴，数出无种子的穴数，计算空穴率，取平均值。

(1)

式中：

——空格（穴）率；

——总测定格（穴）数；

——总空格（穴）数。

播种均匀度合格率

在空格（穴）率试验时，数出种子符合合格粒数要求的格（穴）数，计算播种均匀度合格率，取平均值。

(2)

式中：

——播种均匀度合格率；

——穴粒数总合格格（穴）数。

种子破损率

在播种前随机抽取试验用杂交种子85 g～95 g（或常规种子125 g～135 g），人工挑选出所有破碎损伤的种子，测定种子原始破损率。然后将试验用种子放入播种箱内，在不铺土、不淋水、不覆土、只播种的工作状态下，连续播种，取不同时间段内的5个盘，选出其中破碎损伤的种子称其质量，计算破碎种子质量占样本总质量的百分比，减去试验前测定的种子原始破损率为种子破损率。

铺土稳定性

在只铺土的工作状态下，每隔3盘抽取一盘，抽取10盘，称量记录每盘土的重量，计算标准差及变异系数，得到铺土稳定性。

(3)

式中：

——每盘土重量的平均值，单位为克（g）；

——每盘土重量，单位为克（g）；

——测定次数。

(4)

式中：

——标准差，单位为克（g）；

(5)

(6)

式中：

——变异系数，单位百分之（%）；

——铺土稳定性，单位百分之（%）。

噪声

在工作状态下，测定场地在至少半径20 m的范围内没有障碍物，使用声级计的“A”计权和慢档测量，将声级计传声器安放在操作者的头盔架上噪声较大的一侧，并使传声器朝前与眼眉等高，距头盔架中间平面250 mm±20 mm的耳旁处，实测噪声与本底噪声值之差不小于10 dB(A)，测3次取平均值。

检验规则

单项判定规则

单项检测结果不符合本标准4.3表1相应要求时，判该项目不合格。检测项目按其对秧盘育秧播种机作业质量的影响程度分为A、B两类，检测项目分类表3。

检测项目分类表

| 项目分类 | 序号 | 项目名称 | 对应的质量要求的条款号 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 小时生产率 | 5.1 |
|  | 2 | 播种均匀度合格率 | 5.3 |
|  | 3 | 噪声 | 5.6 |
| B | 1 | 空格（穴）率 | 5.2 |
|  | 2 | 种子破损率 | 5.4 |
|  | 3 | 铺土稳定性 | 5.5 |

综合判定规则

对检测项目进行逐项考核。A类项目全部合格、B类项目不多于1项不合格时，判定秧盘育秧播种机作业质量为合格；否则为不合格。