ICS90/99

B90

DB21

辽宁省地方标准

DB 21/ XXXXX—XXXX

履带式水稻联合收割机作业技术规范

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

辽宁省市场监督管理局   发布

前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由辽宁省农业农村厅提出并归口。

本标准起草单位：辽宁省农业发展服务中心。

本标准主要起草人： 李国韬、叶秋楠、于丽杰、张微微、姜明馨、石倩、刘明国、才源、王瑞林、曹磊、张喆、李本帅、赵伟、陈金霞

履带式水稻联合收割机作业技术规范

范围

本标准规定了履带式水稻联合收割机作业条件、作业准备、作业程序、运输和作业安全及作业质量，适用于辽宁省水稻机械化收割作业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

NY/T 498-2002 水稻联合收割机作业质量

GB/T 20790-2006 半喂入联合收割机 技术条件

DB21/ 2311-2014 水稻收获机械作业技术规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

履带式水稻联合收割机

一次性完成水稻切割、输送、脱粒、分离、清选等过程，将稻谷送往粮箱并将杂余抛回地面的联合收获机械，其行走部件为履带。按水稻喂入方式分为全喂入式履带联合收割机和半喂入式履带联合收割机。

作业条件

农艺条件

4.1.1田间道路适合履带式水稻联合收获机械、拉粮车行走。

4.1.2作业地块最大泥脚深度应小于履带式联合收割机最大离地间隙，一般不超过30cm。

4.1.3收割时作业地块水稻应处于蜡熟期末期或完熟期，地块中基本无自然落粒，水稻叶面干燥无露水，籽粒含水率为15%～30%；水稻倒伏情况满足不同型号收割机作业能力要求；一般半喂入收割机作业时要求水稻自然高度为55cm～110cm, 穗幅差小于25cm。

作业人员

水稻联合收割机驾驶员应取得农业机械化主管部门核发的相应机型驾驶证件；水稻联合收割机其他作业人员，应接受水稻收获机械操作技能培训和安全教育培训。

作业机械

参加作业的水稻联合收割机应取得农机主管部门核发的登记证书和牌照，且年度检验合格。

作业准备

  - 作业前，应根据农艺要求，判断水稻含水率以及地块泥脚深度是否可以符合作业条件，提前制定好作业计划，并选择合适水稻收获机型。

  - 按照水稻联合收割机使用说明书要求，进行日保养和调整。作业前加足燃油、冷却水和润滑油；检查操纵杆、制动器、离合器是否正常，各紧固部件及润滑部位情况是否符合作业要求；检查各链条、皮带松紧度并做好调整；检查割刀、滚筒切刀、脱粒齿、凹板筛、排草切刀磨损程度并及时更换。

  - 将主变速杆放在空档位置，空运转水稻收获机械，接合脱粒装置主离合器，再接合上切割离合器，检查油压、水温、电流表的充放电情况，检查各部件运转和割台升降是否正常。空车试运转停车后，检查和调整切割器的定刀片和动刀片间隙；检查紧固件、传动部件及轴承是否发热，若有异常需进行调整。

5.4 对于有秸秆还田要求的地块，全喂入履带式收割要加装秸秆切碎抛撒装置；半喂入收割机要将秸秆排放状态手柄由放铺状态调整带切碎状态。

作业程序

  - 发动机启动前将主变速手柄置于“空档”位置，各离合器置于“分离”位置，油门手柄放在中速位置；发动机启动后，接合收割、脱粒离合器，慢慢将油门调整到收割转速状态，将副变速手柄调整到“作业”档位，严禁使用行走档位进行收割作业。

正式收割前，应先试割，并按照作业要求调整风扇转速、脱粒室开度以及清选筛角度，保证含杂率、损失率、脱净率满足用户需求。

作业中应按直线行驶，行走方法一般选用逆时针向心回转法。

作业中要保证发动机达到工作转速，定期检查作业质量并及时调整。

倒伏地块、泥烂地块、超高产地块应降低作业速度或减小工作幅宽，确保脱粒、清选、分离等作业环节正常。

7 作业安全

7.1联合收割机作业人员应详细阅读产品使用说明书，熟悉安全注意事项和安全警示标记。

7.2履带式收割机田间行驶过程中应事先确认道路、堤坝、便桥、涵洞等是否适宜通行，进入田块、跨越沟渠、田埂以及通过松软地带，必要时应使用具有适当宽度、长度和承载强度的跳板。

7.3履带式联合收割机长距离转移时，应用机动车运载。装卸板应具有足够长度、宽度和承载质量，具有防滑装置并带挂钩。引导装卸时，机器正前方、正后方和侧方站人应保证安全距离。

7.4作业过程中，驾驶员注意观察周边环境，保证安全驾驶；停车检查或排除故障时一定要熄火。

7.5 作业期间要及时清理油箱、电瓶、皮带以及排气管附近杂草，以免造成火灾。

8作业质量

8.1损失率：全喂入收割机≤3.5%，半喂入收割机≤2.5%

8.2破碎率：全喂入收割机≤2.5%，半喂入收割机≤1.0%

8.3含杂率：全喂入收割机≤2.5%，半喂入收割机≤2.0%

8.4茎秆切碎合格率≥90%（适用于秸秆切碎抛撒排放，一般要求秸秆切碎段长小于10cm）

8.5收割后地表状况及割茬高度：割茬高度≤20cm（秸秆离田地块），地表无漏割，地头、地边处理合理。

8.6污染情况：籽粒无污染；茎秆和地块中无明显污染.